Lab Ejercicio: Declaración de Variables

- Objetivo:

Después de completar este laboratorio el estudiante será capaz de:

- Usar correctamente el editor de variables para crear variables elementales y constantes.

- Antes de empezar:

Lea cuidadosamente cada sección del ejercicio antes de responder a las instrucciones.

- Seleccione  del folder Variables & FB Instances la opción  elementary variables y haga doble clic para abrirla

- La pantalla que aparece se denomina editor de datos y se muestra abajo.

- En el campo Name teclee Start_PB

- En el campo Type seleccione EBOOL

- En el campo Address teclee %IX1,  y en  el campo Comment, teclee Start Conveyor Motor

- Agregue otra variable EBOOL llamada Conveyor_running en la siguiente línea. Teclee %IX2 en el campo Address.

- Agregue tres variables mas basado en el siguiente ejemplo.

- Para verificar que no hay errores analice el proyecto.

En la barra de menú seleccione Build. Analyze Project según se muestra.

La ventana Analyze Project en la parte inferior debe de indicar cero errores.

(Si existe algún error corríjalo antes de continuar)

- Estas variables no serán utilizadas en otros ejercicios. Bórrelas y después salve su proyecto.