## Slide 1: Vibraciones en sistemas físicos
Autor: Tadeusz Majewski

## Slide 2: Capítulo 2
Análisis armónico de vibraciones

## Slide 3: TEMARIO
Introducción
La serie de Fourier
Análisis discreto
SignalCalc Ace Dynamic Signal Analyzer
Problemas

## Slide 4: Objetivos del Capítulo 2
a) Presentar las series de Fourier, utilizadas para representar las señales periódicas como una suma de señales armónicas en el dominio de la frecuencia.
b) Para cada componente armónico se definen la amplitud y la fase.
c) Se presenta el procedimiento de cálculo para cambiar de señal analógica a discreta, debido a que el software que se usará sólo admite señales de este tipo.
d) Se presenta el software que se usa para obtener el espectro de potencia de la señal, obteniéndose sus características y sus componentes armónicos.

## Slide 5: I. Introducción
El tipo de movimiento más simple es el movimiento armónico, el cual puede utilizarse para describir movimientos más complejos empleando funciones armónicas.
Muchos movimientos son periódicos o se les considera como tal para un intervalo de tiempo definido.

## Slide 6: II. La serie de Fourier
Cualquier función periódica puede describirse con la serie de Fourier, que es una suma infinita de combinaciones de senos y cosenos; de este modo, una señal se puede presentar en el dominio del tiempo o de la frecuencia.
También puede obtenerse su anti transformada y volver al dominio temporal.

## Slide 7: II. La serie de Fourier
Una función periódica con periodo T[s],
x(t + T) = x(t), se expresa como:
donde la frecuencia fundamental es ω = 2π/T rad/s

## Slide 8: II. La serie de Fourier
Los coeficientes ai y bi se encuentran mediante integración directa de la función x(t) para el periodo 0 a T. Se tiene entonces:

## Slide 9: II. La serie de Fourier
Para x(t) = a0/2, se tiene a0 = 2x(t); integrando entre 0 y T

## Slide 10: II. La serie de Fourier
El valor a0/2 equivale al valor promedio de la función x(t).
Los coeficientes ai y bi se calculan como sigue:

## Slide 11: II. La serie de Fourier
La función xi(t) = aicos(iωt)+bisen(iωt)] = Aicos(iωt−ψi) se llama la armónica de orden i y su frecuencia es ωi = iω donde i es más grande que la frecuencia fundamental ω= 2π/T.

## Slide 12: Ejemplo de una función periódica

## Slide 13: III. Análisis discreto
En los estudios experimentales se utilizan acelerómetros o transductores de fuerza que proporcionan una señal analógica x(t), la cual se convierte en una señal digital y se obtienen los valores discretos {x(tj)} para j = 1, 2, 3, . . . ,N. Donde N es el número de las muestras.
Esta operación es realizada por un convertidor analógico-discreto (A/D) con periodos de tiempo cortos (t) entre muestras. La frecuencia de muestreo fS = 1/Δt (la frecuencia de Nyquist) es por lo menos dos veces más grande que la frecuencia máxima de la señal.

## Slide 14: Ejemplo de discretización

## Slide 15: III. Análisis discreto
Los coeficientes a0, ai, bi de la función x(t) se obtienen mediante el siguiente cálculo:

## Slide 16: III. Análisis discreto
La potencia promedio de la señal periódica es:
Una señal armónica x1 = Aicos(ωit + ψi) tiene una potencia promedio:

## Slide 17: IV. SignalCalc Ace Dynamic Signal Analyzer
Actualmente, todos estos cálculos se llevan a cabo mediante el uso de computadoras que emplean un software específico para este tipo de operaciones.
Existen algunas compañías especializadas en este tipo de análisis.
Un ejemplo de software es el SIGNALCALC ACE DYNAMIC SIGNAL ANALYZER de la compañía Data Physics.

## Slide 18: IV. SignalCalc Ace Dynamic Signal Analyzer Menú principal del software

## Slide 19: IV. SignalCalc Ace Dynamic Signal Analyzer Tipos de análisis