## Slide 1: Control, adquisición y monitoreo con Arduino y Visual Basic .net
Mtro. ruben oliva ramos

## Slide 2: Capítulo 9: Desarrollo de Proyectos del Internet de las Cosas basados en el Shield Ethernet de Arduino

## Slide 3: Aplicaciones de automatización con Arduino

## Slide 4: Mundo actual
Internet
Automóviles
Casas inteligentes
Robots
Seguridad

## Slide 7: Arduino
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open – source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar.
Está pensado e inspirado en artistas, diseñadores, y estudiantes de computación o robótica y para cualquier interesado en crear objetos o entornos interactivo, o simplemente por hobby.
Arduino consta de una placa principal de componentes eléctricos, donde se encuentran conectados los controladores principales que gestionan los demás complementos y circuitos ensamblados en la misma

## Slide 8: Arduino
Además, requiere de un lenguaje de programación para poder ser utilizado y, como su nombre lo dice, programado y configurarlo a nuestra necesidad, por lo que se puede decir que Arduino es una herramienta "completa" en cuanto a las herramientas principales nos referimos, ya que sólo debemos instalar y configurar con el lenguaje de programación de esta placa los componentes eléctricos que queramos para realizar el proyecto que tenemos en mente, haciéndola una herramienta no sólo de creación, sino también de aprendizaje en el ámbito del diseño de sistemas electrónicos-automáticos y, además, fácil de utilizar

## Slide 9: ¿Que es Arduino?
Entradas y salidas digitales
Entradas analógicas
Alimentación de voltaje
Microcontrolador

## Slide 10: Estructura

## Slide 11: Sensores:

## Slide 12: Actuadores

## Slide 13: Relevador:

## Slide 14: Modulo de relevadores

## Slide 15: Aplicación domótica para casa

## Slide 16: Control motor industrial

## Slide 21: Mundo conectado (módulos de red) para Arduino

## Slide 22: Wifi shield

## Slide 23: GSM/GPRS shield

## Slide 24: GPS shield

## Slide 25: Internet of things (iot) internet de las cosas

## Slide 26: Aplicaciones iot

## Slide 28: Monitoreo remoto

## Slide 31: Tecnología GSM
Shield GSM para Arduino

## Slide 32: GSM-SMS
Global System for Mobile Comminications (GSM)
Short Message Service (SMS)

## Slide 33: Shield GSM para Arduino

## Slide 34: Introducción:
El teléfono celular es considerado el artículo de uso más popular gracias a su versatilidad.
Actualmente, se emplea el concepto de “Smart Phone” para clasificar a los “Teléfonos Inteligentes”, que no solo se emplean para hacer llamadas, sino para diversas aplicaciones, similares a una PC.
Actualmente, se tienen las tecnologías GSM y GPRS para poder transmitir datos por la red celular.

## Slide 35
Un módem GSM (Global System for Mobile Communications) es un dispositivo inalámbrico que funciona en la red GSM. Un módem GSM inalámbrico se comporta como un módem dial- up telefónico.
La principal diferencia entre ellos, es que un módem dial-up envía y recibe datos a través de una línea telefónica fija, mientras que un módem inalámbrico envía y recibe datos a través de las ondas de radio.

## Slide 36
El módem GSM puede verse como un teléfono celular al cual se le ha adaptado una interfaz serial RS232, con el objeto de ser manejado a través de computadora.
A través del módem GSM puede realizarse enlaces para trasmisión de voz, fax, datos, comunicación por internet y mensajes SMS (Short Message Service).

## Slide 37
El módem GSM puede ser operado a través de un microcontrolador, por ejemplo Arduino y de esta manera ser incorporado a sistemas de control remoto supervisorio automático.
En una segunda aplicación puede conectarse a una computadora PC ó Laptop mediante un cable serial RS232 o un cable USB-Serial y usarse software comercial ó propietario para el envío programado de mensajes SMS á móviles.
Al igual que un teléfono móvil celular, un módem GSM requiere una tarjeta SIM de un operador de telefonía móvil y por tanto cuentan con un receptáculo para insertar el chip SIM.

## Slide 38
Para controlar a los módems GSM, ya sea desde la computadora PC ó desde un microcontrolador, se utilizan los comandos AT.
Además de los comandos AT estándar, utilizados en el pasado para los módems dial-up, los módems GSM cuenta con un amplio conjunto de comandos AT. Estos comandos AT extendidos están definidos en las normas GSM.
Con los comandos AT extendidos, se pueden hacer cosas como:

## Slide 42: Comunicación GSM
Actuadores
Sensores
Arduino GSM Shield

## Slide 43: Explicación del Shield GSM Arduino

## Slide 44: Características:

## Slide 46: Diagrama:

## Slide 47: Configuración de comunicación serial

## Slide 48: Arduino Wifi Shield

## Slide 49: Direccion donde vienen tutoriales de ethernet shield
http://startingelectronics.com/tutorials/arduino/ethernet-shield-web-server-tutorial/

## Slide 50: Ejemplo básico wifii shield
http://www.openhomeautomation.net/monitor-your-home-remotely-using-the-arduino-wifi-shield/

## Slide 51: Monitor your home remotely using the Arduino WiFi Shield

## Slide 53: Connect With WPA
/*
This example connects to an unencrypted Wifi network.
Then it prints the MAC address of the Wifi shield,
the IP address obtained, and other network details.
Circuit:
* WiFi shield attached
created 13 July 2010
by dlf (Metodo2 srl)
modified 31 May 2012
by Tom Igoe
*/
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "yourNetwork"; // your network SSID (name)
char pass[] = "secretPassword"; // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS; // the Wifi radio's status

## Slide 54
void setup() {
//Initialize serial and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
// don't continue:
while(true);
}

## Slide 55
// attempt to connect to Wifi network:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
Serial.println(ssid);
// Connect to WPA/WPA2 network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
}
// you're connected now, so print out the data:
Serial.print("You're connected to the network");
printCurrentNet();
printWifiData();
}

## Slide 56
void loop() {
// check the network connection once every 10 seconds:
delay(10000);
printCurrentNet();
}
void printWifiData() {
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
Serial.println(ip);

## Slide 57
// print your MAC address:
byte mac[6];
WiFi.macAddress(mac);
Serial.print("MAC address: ");
Serial.print(mac[5],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(mac[4],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(mac[3],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(mac[2],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(mac[1],HEX);
Serial.print(":");
Serial.println(mac[0],HEX);
}

## Slide 58
void printCurrentNet() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print the MAC address of the router you're attached to:
byte bssid[6];
WiFi.BSSID(bssid);
Serial.print("BSSID: ");
Serial.print(bssid[5],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(bssid[4],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(bssid[3],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(bssid[2],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(bssid[1],HEX);
Serial.print(":");
Serial.println(bssid[0],HEX);

## Slide 59
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.println(rssi);
// print the encryption type:
byte encryption = WiFi.encryptionType();
Serial.print("Encryption Type:");
Serial.println(encryption,HEX);
Serial.println();
}

## Slide 60: Wifii server configurado como servidor web
Codigo
http://arduino.cc/en/Tutorial/WiFiWebServer

## Slide 61: Comunicación serial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | // Push button pin int pushButton = 2; // Setup void setup() { Serial.begin(9600); } // Main loop void loop() { // read the pin number 2 int buttonState = digitalRead(pushButton); // print out the state of the button Serial.println(buttonState); delay(1); }

## Slide 62: Aplicaciones en la nube: arduino con wifii shield
https://xively.com/dev/tutorials/arduino_wi-fi/

## Slide 63: Internet of things
http://www.buildinginternetofthings.com/list-of-projects/

## Slide 64: Arduino feeding xively.com with temperature from DS18B20

## Slide 65: Internet of Things

## Slide 67
Connect a DS18B20 temperature sensor to an arduino
Read from the sensor using the 1-wire interface
Send that data to xively.com directly from the arduino
View the resulting graph on the internet

## Slide 68: Materiales:
Power supply (it can be powered via the USB port)
DS18B20 temperature sensor
RJ45 network cable connected between the arduino and your router

## Slide 69: Comunicación entre Arduinos Redes entre dispositivos

## Slide 70: El arduino conectado a otro dispositivo en la red
Se debe de crear un programa en cada dispositivo.
Cliente se conecta al servidor a través de su puerto y la dirección IP del servidor.
En el servidor se crea el puerto y se reciben las instrucciones envía das por el cliente.

## Slide 71: Arquitectura:
Arduino configurado como cliente
Envía datos al servidor A TRAVES DE UN TECLADO CONECTADO AL ARDUINO
Arduino configurado como servidor
recibe datos del cliente
Si se configura como cliente puede monitorear los datos enviados por el servidor (temperatura y humedad por ejemplo)
El servidor recibe datos para ACTIVAR las salidas conectadas al Arduino Y PUEDE ENVIAR LOS VALORES DE UN SENSOR

## Slide 72: Conectando Arduino a un Servidor de base de datos:
Dirección IP del Arduino:
IPAddress ip(192,168,1,50);
Dirección del Servidor de BD
IPAddress server(192,168,1,100);
Clase Ethernet Client
EthernetClient client;

## Slide 73: Conectándose con el servidor:
Conectándose con el servidor:
if (client.connect(server, 80)) {
if (client.connected()) {
Serial.println("connected");

## Slide 74: Petición GET para enviar los datos al servidor o dispositivo servidor:
client.println("GET /datalogger/datalogger.php?temp=" + temp + "&hum=" + hum + " HTTP/1.1");
client.println("Host: 192.168.1.100");
client.println("Connection: close");
client.println();

## Slide 75: Respuesta del servidor:
while (client.connected()) {
while (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
}
}

## Slide 76: Cuando el cliente se desconecta del servidor:
if (!client.connected()) {
Serial.println();
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
}

## Slide 77: Tiempo entre cada envío
delay(1000);

## Slide 78: Lectura de valores en el servidor WEB:
$temperature = intval($_GET["temp"]);
$humidity = intval($_GET["hum"]);

## Slide 79: Prueba Dirección URL: para el envió de los datos
http://localhost:85/datalogger1/datalogger1.php?temp=100&hum=56

## Slide 80: Conectando Arduino a un servidor WEB de Base de Datos MySQL
Xaamp for Windows
Ethernet Shield

## Slide 81: Conectando Arduino a un servidor de Datos el Arduino se conecta al servidor con XAAMP conectados en la misma red
Conectados a Internet http://187.205.104.45/consulta.php
Se pueden consultar los datos guardados
El Arduino se configura como cliente se le asigna una dirección IP en la red se conecta al servidor WEB puerto 80
El servidor de base de datos XAAMP se le asigna una dirección IP en la misma red donde se encuentra el Arduino y recibe los datos
A través de un archivo en PHP se leen los valores y se insertan en la base de datos
En este equipo se configura el PORT FORWARDING PARA ACCESO DESDE EL EXTERIOR AL SERVIDOR

## Slide 82: ¿Qué es XAAMP?
Es un paquete de instalación para Windows y MAC que contiene un servidor WEB (apache), una base de datos MYSQL y el lenguaje de páginas WEB PHP.
Todos en conjunto forman XAAMP y forman una herramienta para desarrollo de proyectos WEB con bases de datos.

## Slide 83: Base de datos

## Slide 84: Que se puede hacer con una base de datos
Lenguaje SQL:

## Slide 85: Elementos de SQL:

## Slide 86: Instrucciones de SQL:
– | SELECT: Extrae datos de una base de datos. | 
– | UPDATE: Actualiza datos en una base de datos. | 
– | INSERT INTO: Inserta nuevos datos en una base datos. | de
– | CREATE DATABASE: Crea una nueva base de datos. | 
– | ALTER DATABASE: Modifica una tabla. | 
– | CREATE TABLE: Crea una nueva tabla. | 

## Slide 87: Comando SELECT:
Se utiliza para seleccionar datos de una BD

## Slide 88: Comando INSERT INTO

## Slide 89: Implementando la base de datos en el servidor mediante XAAMP

## Slide 90: XAMPP Apache + MySQL + PHP + Perl
XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP
XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MySQL, PHP y Perl.
El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar.

## Slide 91: Ventajas de utilizar XAAMP
El entorno de desarrollo PHP más popular.
Para Windows, Mac OS X y Linux
Fácil instalación y configuración.
Completamente gratuito

## Slide 92: Instalación de XAAMP

## Slide 93: Seleccionar el ejecutable de xaamp

## Slide 94: Pagina principal

## Slide 95: Seleccionar todas las opciones de la instalación

## Slide 96: Hacer click en siguiente

## Slide 97: Hacer click en siguiente

## Slide 98: Hacer click en siguiente

## Slide 99: Esperar en el proceso de instalación:

## Slide 100: Terminó la instalación hacer click en finish

## Slide 101: Cuando se termina la instalación se crea en la unidad C una carpeta que se llama xaamp adentro de esta carpeta crea una carpeta que se llama hdocs dentro de la misma se copia la pagina WEB

## Slide 102: Siguiente paso ver tutorial para configurar el servidor con XAAMP