## Slide 1: Bioingeniería
Autor: Terán Pérez
Capítulo 5
Los biopotenciales eléctricos

## Slide 2
Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de:
Conocer el funcionamiento del sistema cardiovascular
Describir la generación y la propagación de la estimulación eléctrica en el corazón
Establecer los potenciales en la superficie del cuerpo
Describir un electrocardiograma
Describir los diferentes tipos de instrumentación para medir el funcionamiento del sistema cardiovascular
Describir cómo funciona un electrocardiógrafo
Describir la fibrilación ventricular
Conocer cómo opera la estimulación cardíaca
Conocer el funcionamiento de un marcapasos
Palabras clave: Sistema cardiovascular, Electrocardiograma, Fibrilación, Marcapasos

## Slide 3: 5.1 Resumen preliminar
El corazón humano es un órgano muscular de cuatro cavidades, cuya forma y tamaño se parecen al puño cerrado de un hombre.
Se encuentra en el mediastino (porción media del tórax), atrás del cuerpo del esternón, entre los puntos de inserción de la segunda a la sexta costillas.
El corazón tiene un saco que lo envuelve de manera no muy íntima llamado pericardio, que le brinda protección contra la fricción.
La pared cardíaca está constituida por tres capas tisulares tanto en las aurículas como en los ventrículos:
• La capa exterior o epicardio
• La capa media gruesa y contráctil o miocardio
• La capa interior o endocardio

## Slide 4: 5.1 Resumen preliminar
El corazón está dividido en cuatro cavidades: dos superiores o aurículas y dos inferiores o ventrículos.
Los ventrículos son mayores y de pared más gruesa que las aurículas, porque la acción de bombeo que desempeñan es mayor.
La pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del derecho porque debe impulsar la sangre por todos los vasos, en cambio, el ventrículo derecho, envía sangre solamente al circuito menor o pulmonar.
Las válvulas cardíacas permiten que fluya la sangre únicamente en una dirección; el corazón tiene cuatro válvulas cardiacas:
a) dos válvulas auriculoventriculares, que están situadas en el corazón y protegen los orificios de las aurículas y los ventrículos (orificios auriculoventriculares)
b) dos válvulas semilunares, que están dentro de la arteria pulmonar y de la aorta en el sitio donde se originan los ventrículos derecho e izquierdo, respectivamente.

## Slide 5: 5.1 Resumen preliminar
El sistema de conducción del corazón está formado por las siguientes estructuras de músculo cardíaco:
Nodo sinoauricular (de Keith y Flack o marcapaso): es una masa de fibras modificadas, situada en la pared auricular derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior.
• Nodo auriculoventricular (de Tawara): es una pequeña masa de tejido especial, situada en la porción inferior del tabique interauricular.
• Haz auriculoventricular y Fibras de Purkinje: el haz auriculoventricular (haz AV o haz de HIS) está constituido por fibras especializadas que se originan en el nodo AV (auriculoventricular) y se extienden en dos ramas hacia ambos lados del tabique interventricular.
A partir de aquí, estas ramas se llaman fibras de Purkinje, y se extienden hasta los músculos papilares y las paredes laterales de los ventrículos.

## Slide 6: 5.2 Introducción
El corazón es el órgano central del sistema cardiovascular que origina y mantiene la circulación sanguínea, el cual actúa como una bomba aspirante e impelente, y es el encargado de crear el impulso necesario para que la sangre, a través de un sistema adecuado de distribución, irrigue a todos los tejidos del cuerpo humano.
El corazón está formado por el corazón derecho y el izquierdo, los cuales funcionan simultáneamente y se encuentran conectados a dos sistemas distintos de distribución sanguínea.
El corazón derecho envía la sangre a través de las arterias pulmonares hacia la red vascular del pulmón, lo que se denomina circulación menor
El corazón izquierdo envía la sangre a través de la arteria aorta al resto del cuerpo, lo que se denomina circulación mayor.

## Slide 7: 5.2 Introducción
Por medio del sistema venoso, la sangre de retorno llega en un caso al corazón derecho mediante dos grandes troncos venosos: la vena cava superior y la vena cava inferior, y en otro caso al corazón izquierdo desde los pulmones, por cuatro venas pulmonares.
Los sistemas vasculares del organismo son los siguientes:
• Sistema hepático
• Sistema gastrosplenointestinal
• Sistema de la cava inferior
• Sistema de la ácigos
• Sistema de la cava superior
• Sistema arterial
• Sistema linfático

## Slide 8: 5.3 La anatomía del corazón
El corazón está situado en el tórax en posición oblicua, con la base hacia atrás y a la derecha, y el vértice hacia delante y a la izquierda.
La proyección de este órgano sobre la cara anterior del tórax o región precordial, está formada por el ventrículo derecho en su mayor parte, y sólo una pequeña parte (la izquierda) la constituye el ventrículo izquierdo; atrás y a la derecha se corresponde con la aurícula derecha.
La proyección sobre la cara posterior del tórax está formada principalmente por la aurícula izquierda y por el ventrículo izquierdo.
La proyección sobre el diafragma está formada por el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la aurícula derecha.
La proyección sobre la base está formada por las dos aurículas.
El corazón tiene cuatro cavidades o cámaras: dos aurículas y dos ventrículos que se pueden localizar exteriormente por la existencia de cisuras o de surcos donde se localizan los vasos nutricios del mismo y que son el surco auriculoventricular y los dos surcos interventriculares (anterior y posterior).

## Slide 9: 5.4 El corazón como una bomba
El corazón actúa como una bomba hidráulica de cuatro cámaras y de doble función; el ventrículo izquierdo bombea sangre al cuerpo y el derecho a los pulmones.
El sistema eléctrico del corazón permite que el impulso generado en el nodo sinusal (SA) se propague y estimule al miocardio (el músculo cardíaco) causando su contracción.
La estimulación del miocardio permite la contracción del corazón, con lo que la sangre es bombeada por todo el cuerpo.
Los impulsos eléctricos estimulan las células vecinas y éstas estimulan a otras células, propagándose el impulso eléctrico (ondas eléctricas) por todo el corazón.
La estimulación eléctrica de las células musculares produce su contracción temporal, causando la contracción del corazón y el bombeo de la sangre.

## Slide 10: 5.5 Los potenciales en la superficie del cuerpo
El músculo cardíaco tiene algunas similitudes con el músculo esquelético.
Como los miocitos esqueléticos, un miocito cardíaco dado tiene un potencial de membrana (PA) negativo cuando está en reposo.
Una diferencia importante es la duración de los potenciales de membrana (PA):
En un nervio típico, la duración de un PA es de 1 milisegundo (1 ms).
En células musculares esqueléticas, la duración es de 2 a 5 ms.
Sin embargo, la duración del PA ventricular es de 200 a 400 ms.

## Slide 11: 5.6 El electrocardiograma y sus interpretaciones
El electrocardiograma es una técnica muy desarrollada empleada por el equipo de enfermería en un servicio de urgencias.
Esta prueba da información de alteraciones cardíacas que pueden justificar la activación de los protocolos de actuación en urgencias o avisa anticipadamente de alguna patología grave en el paciente que no corresponde a los síntomas que éste presenta ; otras veces el electrocardiograma es crucial para descartar una patología grave en un paciente sintomático.
El electrocardiograma consta de cinco ondas P, Q, R, S y T y es el registro continuo de impulsos eléctricos del corazón, los cuales son generados por un pequeño grupo de células conocidas como nodo sinusal.
Se instalan electrodos en la superficie de la piel del paciente a nivel de la región torácica, los cuales permiten capturar la señal electrocardiográfica generada por la actividad del músculo cardiaco del paciente.

## Slide 12: 5.6 El electrocardiograma y sus interpretaciones
Un electrocardiógrafo consta de las siguientes partes:
• Circuito de protección eléctrica
• Señal de calibración de 1 mv
• Preamplificador
• Circuito de aislamiento
• Amplificador manejador
• Circuito manejador de la pierna derecha
• Sistema de memoria
• Microcontrolador
• Registrador

## Slide 13: 5.7 La fibrilación ventricular (FV)
La arritmia cardiaca es una alteración del ritmo cardiaco normal o ritmo sinusal.
La fibrilación ventricular (FV) es un tipo de arritmia caracterizada por una frecuencia cardiaca muy rápida (taquiarritmia) y la ausencia total de contracciones eficaces de los ventrículos, por lo que no llega sangre a los órganos vitales provocando un paro cardiaco.
Una arritmia muy grave puede provocar la muerte si no se atiende de forma urgente y es una de las causas más frecuentes de muerte tras un infarto al miocardio.
En condiciones normales, el corazón se contrae de forma rítmica y sincrónica.
Esta contracción es el resultado de un impulso eléctrico que se genera en la aurícula, llega al ventrículo y se traduce en un latido cardiaco.

## Slide 14: 5.7 La fibrilación ventricular (FV)
La fibrilación ventricular se trata como una emergencia médica extrema, y el tratamiento debe iniciarse de forma inmediata.
El tratamiento indicado es la cardioversión: mediante un aparato eléctrico denominado desfibrilador externo se administra una descarga eléctrica directa en el corazón, de una intensidad determinada, para intentar recuperar el ritmo cardiaco normal.
La cardioversión inmediata puede ser muy efectiva si el corazón no está muy dañado.
En muchos lugares públicos (como los aeropuertos o los complejos deportivos) existen desfibriladores para uso público en caso de emergencia.

## Slide 15: 5.8 Los marcapasos
Un marcapasos cardíaco es un aparato pequeño que ayuda a que el corazón lata más uniformemente.
Unas células especiales dentro del corazón ("células marcapasos“) emiten impulsos eléctricos a los músculos del corazón para que éste lata.
Si algo impide que las células marcapasos ejecuten su función, el corazón no podrá latir normalmente.
Los médicos pueden colocar un marcapasos artificial que consta de electrodos (alambres delgados flexibles) y un generador (baterías).
Los electrodos pueden colocarse en un vaso sanguíneo del pecho o en el cuello y luego, dentro del corazón; o el electrodo también puede colocarse a través de una incisión (corte) en el pecho y unirse a la superficie externa del corazón.
El generador para el marcapasos se conecta al electrodo; el generador es la batería que provee la energía y el “cerebro” del marcapasos.
Un generador puede durar de 5 a 10 años; después de este tiempo es posible que se requiera uno nuevo.

## Slide 16: 5.8 Los marcapasos
Existen dos clases de marcapasos: uno de ellos envía un impulso al corazón para que lata a un ritmo que ha ordenado el médico (marcapasos de ritmo fijo).
Otra clase es el que envía el impulso cuando el corazón no lo envía por sí mismo; (marcapasos por demanda) y no interfiere cuando el corazón late por sí mismo.
Tanto el marcapasos de ritmo fijo, como el marcapasos por demanda pueden ser permanentes (largo plazo) o provisionales (corto plazo).
Un marcapasos se le coloca al paciente en una sala de operaciones o de radiología, y una vez que el marcapasos ya ha sido colocado, la persona tendrá que acudir a consultas médicas por lo menos dos veces al año.
En ciertos casos, el marcapasos envía señales al médico a través del teléfono móvil (celular).
Como apoyo al médico, al paciente se le enseña a tomarse el pulso (latidos del corazón) diariamente para llevar un registro con los datos diarios de su pulso.