# Lab. Ejercicio: Diagrama Ladder IEC

- Objetivo:

Después de completar este laboratorio, el estudiante será capaz de:

- Crear un programa usando correctamente el leguaje IEC Ladder Diagram

- Antes de empezar:

Lea cada sección del ejercicio cuidadosamente antes de responder a las instrucciones.

- Dentro del proyecto School deberá crear una nueva sección LD y llamarla Tool ABCControl

- Las siguientes variables y direcciones son requeridas en este ejercicio.

ABC_Start			%I11		ABC_Seq_2		%M9

ABC_Stop			%I12		ABC_Fan		%M10

ABC_Overload		%I13		ABC_Clamp		%M11

ABC_Motor			%M7		ABC_run_time	No

ABC_Seq_1			%M8

- Deberá crear un circuito de control de motor usando las entradas Start, Stop y Overload para controlar el motor

- Programe un timer ON Delay para rastrear el tiempo de corrida del motor

- Programe la lógica requerida para controlar la herramienta de salida ABC_Seq_1 para que se encienda (ON) cuando el tiempo de corrida del motor esta en el rango de dos a cuatro segundos

- Programe la lógica requerida para controlar la herramienta de salida ABC_Seq_2 para que se encienda (ON) cuando el tiempo de corrida del motor esta en el rango de seis a ocho y medio segundos

- Programe la lógica requerida para controlar la salida del abanico de enfriamiento del motor ABC para que encienda (ON) cuando el motor enciende y se apague (OFF) 20 segundos después de que el motor se apaga

- Programe la lógica requerida para controlar la salida ABC_Clamp y que esta salida se active  (ON) al principio de ABC_Seq_1 y se desactive (OFF) al final de ABC_seq_2

- Analice, descargue y pruebe en su simulador el programa

- Cuando este satisfecho de que el programa funciona correctamente salve su proyecto

.