# Lab. Ejercicio: Programación en Texto Estructurado

- Objetivo:

Después de completar este laboratorio, el estudiante será capaz de:

- Crear  correctamente lógica de control usando Texto Estructurado IEC.

- Antes de empezar:

Lea cada sección del ejercicio cuidadosamente antes de responder a las instrucciones.

- Dentro del proyecto School deberá crear una nueva sección ST y llamarla ST_Section

- Declare un bloque de función timer ON Delay con el nombre de instancia time_x.

- Programe el timer en texto estructurado. Declare las variables de entrada, salida y tiempo transcurrido según se requiera. Fije el preset del timer a 45 segundos. Analice la sección para verificar errores de programación. Descargue el proyecto y pruébelo para  una operación apropiada. Utilice la función Inspect Select para ver las variables.

- Programe una aseveración para convertir temperatura en grados Celcius a grados Farenheit. Utilice la ecuación  °F = 1.8 °C + 32.0. Pruebe la operación a –40,0, 40 y 100 °C (Los resultados deben ser –40, 32, 104 y 212 °F): Use el Editor de datos para introducir los datos en la variable de grados Celcius.

- Programe una aseveración para calcular el perímetro de un circulo. Utilice la ecuación C = pi* D donde pi = 3.141159265. Pruebe la operación de su aseveración.

- Programe una aseveración  para calcular el área de un circulo. Use la ecuación A = pi*(R**2) y pruebe su resultado

- Usando una aseveración IF… THEN… ELSE… programe la siguiente operación:

Si el tiempo transcurrido en el timer del item 3 es igual o mayor que 15 segundos y menor que 30 segundos, encienda una salida.

Posible solución.