## Slide 1: Vibraciones en sistemas físicos
Autor: Tadeusz Majewski

## Slide 2: Capítulo 1
Introducción a las vibraciones

## Slide 3: TEMARIO
Introducción
Cinemática de las vibraciones
Resortes
Amortiguamiento
Grados de libertad

## Slide 4: Objetivos del Capítulo 1
Conocer las funciones matemáticas básicas que describen a las vibraciones de los sistemas físicos.
Describir analíticamente los movimientos vibratorios fundamentales.

## Slide 5: I. INTRODUCCIÓN
Se entiende por vibración al movimiento periódico de las partículas de un cuerpo o medio elástico (sistema material) en direcciones opuestas alternadamente con respecto a su posición de equilibrio cuando éste ha sido perturbado.

## Slide 6: I. INTRODUCCIÓN
Las vibraciones son parte frecuente de la vida cotidiana, las encontramos por ejemplo en: a) instrumentos musicales, b) maquinaria, c) aeroplanos, d) automóviles, e) puentes y otras estructuras civiles, f) maquinaria de construcción como compactadoras de tierra, g) procedimientos constructivos, como hincado de pilotes, h) instrumentos de ingeniería biomédica, como cepillos eléctricos de dientes, i) riesgos laborales, j) métodos terapéuticos, etc.

## Slide 7: II. CINEMÁTICA DE LAS VIBRACIONES
La cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, prescindiendo de las fuerzas que lo producen y del carácter de los mismos cuerpos. Es decir, se trata a los cuerpos como si fueran sólidos geométricos y no como cuerpos físicos (mecánica de cuerpo rígido).

## Slide 8: II.CINEMÁTICA DE LAS VIBRACIONES
Se distinguen tres tipos de movimientos cinemáticos:
Movimiento armónico.
Movimiento periódico.
Movimiento no periódico.

## Slide 9: Movimiento armónico
Se le define con una función de senos o cosenos con tres parámetros constantes: amplitud, frecuencia y fase:
x(t) = a sen (ωt + φ)
o
x(t) = a cos (ωt + φ)
donde t es el tiempo [s], a es la amplitud de vibración [mm, m, V, A, etc.], ω es la frecuencia radial [radianes/s], y φ es el ángulo de fase [rad].

## Slide 10: Movimiento armónico
En la práctica de la metrología se usa la frecuencia f en Hercios [Hz].
Se emplea la siguiente relación:
ω = 2πf = 2π/T
donde
ω = frecuencia radial
f = frecuencia [Hz]
T = periodo de vibraciones [s]

## Slide 11: Movimiento periódico
Se define con la función:
X (T + t) = x (t)
donde
T = periodo del movimiento, T ≠ 0
T [Hz] = 1/f
En la siguiente lámina se ilustra un ejemplo:

## Slide 12: Movimiento periódico

## Slide 13: Movimiento no periódico

## Slide 14: III. RESORTES
En un resorte lineal la fuerza es proporcional a la magnitud de la deformación y se define como :
F = k•x
La rigidez del resorte es
K = F/x
donde k es la constante de rigidez del resorte con unidades [N/m] y [Nm/rad] para un resorte sometido a torsión.

## Slide 15: III. RESORTES
Si un sistema tiene más de un resorte, entonces es posible reemplazarlos con un resorte nuevo con un coeficiente de rigidez equivalente keq. El sistema de resortes y el resorte equivalente tienen el mismo desplazamiento cuando la fuerza aplicada es la misma.

## Slide 16: Diagrama de cuerpo libre de un sistema de resortes en paralelo

## Slide 17: Rigidez equivalente de un sistema de resortes en paralelo
n
keq = k1 + k2 + · · · + kn = Σki
i=1

## Slide 18: Resortes en paralelo
Los resortes en paralelo tienen la misma elongación y la fuerza aplicada al sistema se distribuye proporcionalmente a la rigidez de cada resorte.

## Slide 19: Diagrama de cuerpo libre de un sistema de resortes en serie

## Slide 20: Rigidez equivalente de un sistema de resortes en serie
1/keq = 1/k1 + 1/k2 +..+1/kn

## Slide 21: Resortes en serie
Todos los resortes en serie tienen la misma fuerza de tensión o compresión, y la elongación total es la suma de las respectivas elongaciones de los resortes.

## Slide 22: Sistemas con combinaciones de resortes
Si el sistema tiene diferentes conexiones de resortes, entonces se seleccionan los resortes en paralelo y en serie, se calcula su respectiva rigidez, y finalmente se obtiene la rigidez resultante.

## Slide 23: IV. AMORTIGUAMIENTO
Cualquier sistema experimenta cierto amortiguamiento de su movimiento debido a la fricción entre sus elementos, tales como la resistencia al aire, la fricción generada por una capa líquida, etc.

## Slide 24: Amortiguamiento viscoso lineal
Cuando un cuerpo vibra rodeado de aire o aceite con una velocidad moderada, la relación entre la fuerza de resistencia y la velocidad del cuerpo se expresa en forma lineal como
F = cv
Esta fuerza siempre es opuesta a la velocidad del cuerpo.
La constante c [kg/s] depende de las propiedades del fluido y de la geometría del sistema.

## Slide 25: Fricción seca o de Coulomb
Es el tipo de fricción que se produce por el contacto entre los elementos del sistema; depende del coeficiente de fricción y de la fuerza de contacto.
El modelo matemático que la representa es no lineal.

## Slide 26: Fricción seca o de Coulomb

## Slide 27: Fricción seca o de Coulomb
F = μNsign(v)
donde
μ =coeficiente de fricción
N = fuerza normal
v = velocidad del bloque
sign = función que selecciona el signo ± de acuerdo a la dirección de la velocidad del cuerpo

## Slide 28: Fricción seca o de Coulomb
Valores del coeficiente de fricción μ
Madera sobre madera 0.25 a 0.50
Metal sobre madera 0.20 a 0.60
Metal sobre metal 0.15 a 0.30
Metal sobre cuero 0.30 a 0.60
Madera sobre cuero 0.25 a 0.50
Piedra sobre piedra 0.40 a 0.65
Metal sobre piedra 0.30 a 0.70
Tierra sobre tierra 0.25 a 1.00

## Slide 29: V. GRADOS DE LIBERTAD
Se conoce como grados de libertad de un sistema al número mínimo de coordenadas independientes que se necesitan para definir la posición de todos los elementos del sistema en cualquier instante.