## Slide 1: Vibraciones en sistemas físicos
Autor: Tadeusz Majewski

## Slide 2: Capítulo 6
Sistemas de N grados de libertad

## Slide 3: TEMARIO
Introducción
Energía potencial y cinética
Vibraciones alrededor de la posición de equilibrio
Vibraciones libres no amortiguadas
Modos de vibración
Vibraciones excitadas

## Slide 4: Objetivos del capítulo 6
El objetivo de este capítulo es establecer y resolver las ecuaciones diferenciales que definen las pequeñas vibraciones de los sistemas con N grados de libertad alrededor de sus posiciones de equilibrio.
Se usan técnicas matriciales que permitan presentar las ecuaciones de manera más simple, además de adaptar programas en Matlab para obtener resultados.

## Slide 5: I. Introducción
Los sistemas con N grados de libertad se describen con N ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden.
El análisis de sistemas con varios grados de libertad es más complicado que el de los sistemas con un grado de libertad pero es similar al de los sistemas con dos grados de libertad.
En este caso se emplea el álgebra matricial que permite describir las ecuaciones en una forma más compacta y usar computadoras para obtener las frecuencias naturales, modos de vibración o amplitudes de las vibraciones.

## Slide 6: I. Introducción
Todas las estructuras son sistemas con parámetros de rigidez e inercia distribuida y con un número infinito de grados de libertad, sin embargo aquellas se pueden reducir de forma más simple a sistemas con N grados de libertad.
Para obtener las ecuaciones de movimiento se pueden usar las leyes de Newton o métodos energéticos que se basan en el uso de las ecuaciones de Lagrange.

## Slide 7: Se usan N coordenadas independientes q1, q2, . . ., qn y sus velocidades para definir la energía cinética.
Sistema con N grados de libertad

## Slide 8: II. Energía potencial y cinética
Función cuadrática de la energía potencial
donde kij son los coeficientes de rigidez
Forma matricial
donde k es la matriz de rigideces

## Slide 9: II. Energía potencial y cinética
Función cuadrática de la energía cinética
donde mij son los coeficientes de inercia del sistema.
Forma matricial
donde es el vector de las velocidades generalizadas y m es la matriz de inercia.

## Slide 10: III. Vibraciones alrededor de la posición de equilibrio
El movimiento del sistema se define mediante un sistema de ecuaciones simultáneas diferenciales ordinarias de segundo grado.
Para el sistema sin amortiguamiento:

## Slide 11: III. Vibraciones alrededor de la posición de equilibrio
donde las excitaciones
se calculan a través de la definición del trabajo virtual de todas las fuerzas no conservativas F1, . . . Fj , . . . FNj que actúan sobre el sistema
donde Np es el número total de fuerzas.

## Slide 12: IV. Vibraciones libres no amortiguadas
Cuando un sistema vibra bajo condiciones iniciales de desplazamiento y velocidad, entonces se conocen los valores de q(0),
Las vibraciones del sistema se definen con la ecuación:
La solución obtenida es de la forma

## Slide 13: IV. Vibraciones libres no amortiguadas
Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación de trabajo virtual se obtiene:
Como entonces

## Slide 14: IV. Vibraciones libres no amortiguadas
Las frecuencias naturales del sistema ω1, ω2,…, ωN se obtienen del determinante de la ecuación anterior:

## Slide 15: V. Modos de vibración
Para cada frecuencia natural ωi, i = 1, 2, . . . ,N, existe un modo de vibración Xi que satisface la ecuación
donde el modo de vibración (vector propio) Xi es un vector de la forma:

## Slide 16: V. Modos de vibración
El modo de vibración definido por la ecuación anterior no es la única solución.
A veces el vector propio se normaliza de manera que X1 = 1.
La solución general es:

## Slide 17: V. Modos de vibración
Las constantes As, se definen a partir de las condiciones iniciales para los distintos desplazamientos y velocidades

## Slide 18: VI. Vibraciones excitadas
Para las excitaciones armónicas con la misma frecuencia Ω
La solución de equilibrio obtenida es de forma armónica

## Slide 19: VI. Vibraciones excitadas
y tiene como incógnitas las amplitudes de la vibración:
Substituyendo la ecuación de forma armónica en la primera ecuación se obtiene:
Cuando se multiplica el lado izquierdo de esta ecuación por la matriz:

## Slide 20: VI. Vibraciones excitadas
Se obtiene:
Donde
Con el programa MATLAB se pueden calcular el determinante, la matriz de inversión y las amplitudes de las vibraciones.